## Slide 1: Aritmatika Biner

## Slide 2: Aritmatika Biner
Operasi aritmatika untuk bilangan biner dilakukan dengan cara hampir sama dengan opersai aritmatika untuk bilangan
Penjumlahan, pengurangan,
dan pembagian dilakukan digit
desimal. perkalian per digit.
Kelebihan nilai suatu digit pada proses penjumlahan dan perkalian akan menjadi bawaan (carry) yang nantinya ditambahkan pada digit sebelah kirinya.

## Slide 3: Penjumlahan
Aturan dasar penjumlahan pada sistem bilangan biner :
0 + 0 = 0
0 + 1 = 1
1 + 0 = 1
1 + 1 = 0, simpan (carry) 1

## Slide 4: Penjumlahan Desimal
 | 103 (1000) | 102 (100) | 101 (10) | 100 (1)
 |  | 8 3 | 2 3 | 3 8
Simpan (carry) | 1 |  | 1 | 
Jumlah | 1 | 1 | 6 | 1
 | 25 32 | 24 16 | 23 8 | 22 4 | 21 2 | 20 1
 |  | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 1 1
Simpan (carry) | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 
Jumlah | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Penjumlahan Biner

## Slide 5: Bit Bertanda Bit 0 menyatakan bilangan positif Bit 1 menyatakan bilangan negatif
A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 | 
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = + 52
B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 | 
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = - 52
Bit Tanda
Bit Tanda
Magnitude
Magnitude

## Slide 6: Komplemen ke 2
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Metode untuk menyatakan bit bertanda digunakan sistem komplement kedua (2’s complement form)
Komplemen ke 1
Biner 0 diubah menjadi 1
Biner 1 diubah menjadi 0
Misal
Biner Awal
Komplemen pertama

## Slide 7: Membuat Komplemen ke 2
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
 |  |  |  |  | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
Ubah bit awal menjadi komplemen pertama
Tambahkan 1 pada bit terakhir (LSB)
Misal
Biner Awal = 45 Komplemen 1
Tambah 1 pada LSB Komplemen 2

## Slide 8: Menyatakan Bilangan Bertanda dengan Komplemen ke 2
Apabila bilangannya positif, magnitude dinyatakan dengan biner aslinya dan bit tanda (0) diletakkan di depan MSB.
Apabila bilangannya negatif, magnitude dinyatakan dalam bentuk komplemen ke 2 dan bit tanda (1) diletakkan di depan MSB
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Biner = + 45
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Biner = - 45
Bit Tanda
Bit Tanda
Biner asli
Komplemen ke 2

## Slide 9
Negasi |  |  | 
Operasi | mengubah | sebuah bilangan | negatif
menjadi | bilangan | positif ekuivalennya, | atau
mengubah bilangan positif menadi bilangan negatif ekuivalennya.
Hal tersebut dilakukan dengan meng- komplemenkan ke 2 dari biner yang dikehendaki Misal : negasi dari + 9 adalah – 9
+ 9 = 01001
- 9 = 10111
+ 9 = 01001
Biner awal
Negasi (Komplemen ke 2) Di negasi lagi

## Slide 10: Penjumlahan di Sistem Komplemen ke 2
Dua bilangan positif
Dilakukan secara langsung. Misal penjumlahan +9 dan +4
+9 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
+4 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
Bit tanda ikut dalam operasi penjumlahan

## Slide 11: Bilangan positif dan sebuah bilangan negatif yang lebih kecil Misal penjumlahan +9 dan -4. Bilangan -4 diperoleh dari komplemen ke dua dari +4
+9 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
-4 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Carry diabaikan, hasilnya adalah 00101 ( = +5)

## Slide 12: Bilangan positif dan sebuah bilangan negatif yang lebih Besar Misal penjumlahan -9 dan +4. Bilangan -9 diperoleh dari komplemen ke dua dari +9
-9 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
+4 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
Bit tanda ikut dalam operasi penjumlahan

## Slide 13: Dua Bilangan Negatif Misal penjumlahan -9 dan -4. Bilangan -9 dan - 4 masing – masing diperoleh dari komplemen ke dua dari +9 dan -4
-9 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
-4 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
Bit tanda ikut dalam operasi penjumlahan
Carry diabaikan

## Slide 14: Operasi Pengurangan
1 | 1 | 1 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 1 | 
 |  | 1 | 1 | Pinjam
0 | 0 | 1 | 1 | Hasil
Aturan Umum 0 – 0 = 0
1 – 0 = 1
1 – 1 = 0
0 – 1 =1 , pinjam 1
Misal

## Slide 15: Operasi Pengurangan
Operasi pengurangan melibatkan komplemen ke 2 pada dasarnya melibatkan operasi penjumlahan tidak berbeda dengan contoh – contoh operasi penjumlahan sebelumnya.
Prosedur pengurangan
Negasikan pengurang.
Tambahkan pada yang dikurangi
Hasil penjumlahan merupakan selisih antara pengurang dan yang dikurangi

## Slide 16
Misal : +9 dikurangi +4
+9  01001
+4  00100 -
akan
memberikan
hasil
yang
sama
Operasi tersebut dengan operasi
+9  01001
-4  11100 +
+9 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
-4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Carry diabaikan, hasilnya adalah 00101 ( = +5)

## Slide 17: Perkalian Biner Perkalian biner dilakukan sebagaimana perkalian desimal
 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 9
 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 11
 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 
 |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 
 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 99

## Slide 19: TUGAS
Kerjakan operasi matematis berikut
a. 10010 + 10001
b. 00100 + 00111
c. 10111 - 00101
d. 10011 x 01110
e. 10001 x 10111

## Slide 20: Daftar Pustaka
Digital Principles and Applications, Leach- Malvino, McGraw-Hill
Sistem Diugital konsep dan aplikasi, freddy kurniawan, ST.
Elektronika Digiltal konsep dasar dan aplikasinya, Sumarna, GRAHA ILMU